Жалобы   ООО   «CтройДорХолдинг»   и ООО «Арт Ком» на аукционную документацию и действия аукционной комиссии при проведении аукциона по ремонту дорог по трем улицам Улан-Удэ необоснованны

Решением от 13  июня комиссия управления признала необоснованными жалобы ООО «СтройДорХолдинг» и ООО «Арт Ком» на положения аукционной документации  и действия аукционной комиссии при проведении открытого аукциона на выполнение работ  по ремонту дорог по ул.  Намжилова,  Шумяцкого,  Тюменская г.  Улан-Удэ.  Уполномоченный орган -  МУ «Управление по муниципальным  закупкам Администрации г.  Улан-Удэ»,  заказчик -  МУ «Комитет по строительству г.  Улан-Удэ».
Заявитель  ООО «Арт Ком» не согласен с решением аукционной комиссии уполномоченного органа об отклонении его заявки,  поскольку в заявке были представлены все требуемые показатели.
Заявитель ООО «СтройДорХолдинг» в своей жалобе не согласен с положениями аукционной документации.  Так,  «в пункте 3  Приложения указано,  что марка щебня по дробимости 謸,  далее в документации речь идет о щебне из гравия и валунов,  однако марка по дробимости щебня из гравия максимальная 覨,  а щебня из валунов 詰,  то есть для данных видов щебня марка 謸 отсутствует».
Кроме того,  по мнению заявителя,  при описании характеристик щебня в аукционной документации содержится требование к участнику размещения заказа о том,  что он должен указать в первой части заявки значения содержания зерен пластичной (лещадной)  и игловатой формы,  потери массы при испытании.  При этом фактически заказчиком не установлены показатели,  связанные с определением соответствия используемого материала.
Также заявитель сообщает,  что в позиции «асфальтобетонная смесь» указан «предел прочности при сжатии при температуре 50  градусов Цельсия не менее 0,9  мПа»,  не соответствующий требованиям ГОСТ,  поскольку для марки 2  типа А данный показатель составляет  не менее 0,8  мПа.
В результате осуществления внеплановой проверки УФАС установило,  что аукционная документация соответствует требованиям закона о размещении заказов (№ 94-ФЗ).
Заявка  ООО «Арт Ком» была отклонена на основании непредставления сведений,  предусмотренных законом о размещении заказов  (часть 4  статьи 41.8  № 94-ФЗ).
Ранее,  решением от 17.05.2013,  УФАС признало частично обоснованной жалобу ООО «Три восьмерки плюс» на нарушения заказчиком и уполномоченным органом требований к содержанию документации об аукционе,  к документации,  в части установления противоречащих требований к используемым материалам,  а также к контракту -  в части указания в проекте муниципального контракта условия,  что стоимость работ определяется в соответствии с объемами.
По результатам рассмотрения жалобы заказчику и уполномоченному органу было выдано предписание об устранении выявленных нарушений,  которое исполнено своевременно.

2013-06-13  08:00:00